PROCEDURE ZA PRIPREMU LANSIRANJA RAKETE RH-320

- Motor 320-100-0 držati odvojeno u kratkom spoju van rakete.

- Proveriti živin prekidač pre polaska na startovanje

- Proveriti akumulatorsku bateriju da li će kroz kabl od 50m upaliti sijalicu

- Na momenat postaviti motor da bi se odredio položaj težišta rakete i po potrebi dodalo ili oduzelo olovo iz vrha pri čemu raketa nikako ne bi smela da bude teža od 1900 grama zajedno  sa motorom na startu

- Spakovati sve elemente i otići na aerodrom

- Izvaditi  motor iz rakete i staviti ga na suvo mesto dalje od izvora toplote i elektriciteta

- Postaviti lansirnu šipku dužine 3m.

- Fiksirati dva šrafa za trup rakete koji služe kao klizači

- Razvući kabl dužine 50 m od rampe do mesta izvora el. struje. kabl takodje kratko spojiti na oba kraja

- Izvući kanape iz gornjih rupa na trupu rakete

- Izvaditi padobran iz rakete

- Izvaditi živin prekidač, spojiti ga sa probnom sijalicom i okrenuti naopako u fazi isključenog sigurnosnog prekidača – sijalica ne bi smela da se upali. Aktivirati sigurnosni prekidač, okrenuti prekidač i proveriti da li će upaliti sijalicu. Sijalica sada treba da zasvetli.

- Demontirati sijalicu, isključiti sigurnosni prekidač

- Spojiti šefers sistema za izbacivanje padobrana sa žicama živinog prekidača

- Ubaciti šefers u grlo pirogene patone čvrsto i proveriti čvrstinu naleganja

- Staviti zaštitne naočare i rukavice

- U strogo vertikalnom položaju ( sigurnosni prekidač sa donje strane) sa okrenutom glavom na drugu stranu povući sigurnosni prekidač na dole. Sistem za izbacivanje padobrana je aktiviran i ne sme više obrtati naopako!

- Smestiti pažljivo u trup živin prekidač i pirogeni klip, proveriti pogledom odozdole bez obrtanja rakete da li je prekidač lepo „seo“ odnosno da li je i dalje aktivan.

- Vratiti sve kanape kroz otvore trupa rakete pri vrhu koja mora da bude strogo u vertikalnom položaju

- Povezati zatim dva kanapa sa padobranom, a treći kanap vezati za vrh. Staviti pertlu na spoju vrha i kratkog dela trupa.

- Spakovati padobran u raketu

- Montirati vrh rakete

- Vodeći računa da raketa bude u vertikalnom položaju, ubaciti motor sa donje strane trupa da čvrsto sedne na svoje mesto

- Okretanjem glave rakete naštelovati da klizači budu u liniji i navući raketu na rampu pazeći na vertikalnost rakete jer je sistem za odbacivanje padobrana aktivan

- Odvezati dovodni kabl iz kratkog spoja na strani rakete ( Strana kod baterije otaje u kratkom spoju do samog starta)

- Odvezati kablove motora iz kratkog spoja

- Postaviti štitnik izmedju motora i mehaničara

- Povezati kablove motora sa dovodnim kablom

- Ukloniti štitnik

- Odvezati kabl iz kratkog spoja kod baterije

- Upozoriti prisutne da se udalje zvučnim signalom

- Proveriti prisustvo stranih objekata u dometu rakete

- Odbrojavati i startovati raketu

POTREBAN PRIBOR ZA STARTOVANJE RAKETE RH-320

- Akumulatorska baterija ( akumulator)

- Kabl

- Skalpel

- Makaze

- Lepljiva traka

- Rampa

- Štitnik

- Naočare

- Rukavice

- Kamera

- Šrafovi sa podloškama

- Aku zavijač

- Burgije

- PVC tubica

- Lepak ( drvofix, epoxy, super)

- Štangla

- Sijalica

- Kanap

- Pertla

- Rezervni šefers