RAKETA NA VODENU PARU

U osnovi princip je isti kao i kod ostalih raketnih motora. Razlika je u tome što se potencijalna energija pogonske materije u komori postepeno povećava utroškom električne energije grejača kojim se zagreva tank sa vodom. Pritisak i temperatura vode se povećavaju i kada dostignu vrednost od oko 50 bara i 250 C, otvara se ventil koji omogućava isticanje kroz mlaznik i pretvaranje nagomilane potencijalne energije vode u kinetičku energiju oslobodjene vodene pare koja se iz vode izdvaja trenutno sa padom pritiska.

Istovremeno sa padom pritiska, pri konstantnoj Temperaturi (koja je za kratko vreme rada motora približno konstantna) iz vode se stalno emituje nova količina vodene pare koja pri visokom pritisku jeste bila zarobljena u tečnom agregatnom stanju.

Ovi motori imaju prednost što koriste trenutno nepresušni i jeftin izvor pogonske materije. ( H2O). Piješ vodu kao vo a ne znaš šta je H2O.

Nedostaci su izrazito ograničena vremena rada motora, dugotrajno startovanje odnosno zagrevanje pre starta i robusna i komplikovana sprava za ispaljivanje.

Komplikovani su u slučaju potrebe za odustajanjem od startovanja, jer se voda sporo hladi, a i sam trup rakete postaje neprijateljsko okruženje za rukovaoca.

Visoki pritisci i temperature koji traju bar sat vremena zahtevaju izrazito otpornu i tešku konstrukciju, što za modelare baš nije naročito interesantno.

Specifications of AQUARIUS Skydiver

|  |  |  | Lower Stage | Upper Stage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lenght | [m] | 2.6 | 1.5 |
|  | Diameter | [m] | 0.21 | 0.13 |
|  | Total Mass | [kg] | 53 | 13.5 |
|  | Water Mass | [kg] | 16 | 3 |
|  | Pressure Vessel |  | 4 mm St 35.8 | 2 mm St 37 |
|  | Tank Volume | [l] | 20.5 | 4 |
|  | Pressure | [bar] | 50 | 70 |
|  | Temperature | [°C] | 264 |
|  | Heating Power | [W] | 2 x 3000 | 1 x 950 |
|  | Heating Time | [min] | ca. 60 |
|  | Thrust | [N] | 4000 | 400 |
|  | Nozzle |  | Laval, 4 mm Aluminium |
|  | Exhaust Velocity | [m/s] | 500 |
|  | Discharging Time | [s] | 4 | 2.5 |
|  | Altitude | [m] | 200 - 300 |  |